TOMADA DE PREÇO nº 001/2013

Processo 001/2013

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHAS DE CUSTO

1. INTRODUÇÃO

Este termo de referência tem por objetivos:

  - Caracterizar o objeto a ser contratado, bem como seus valores de referência;

  - Estabelecer o objetivo da contratação;

  - Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades.

2. OBJETO

O objeto do presente termo de referência é a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de aparelhos de Ar Condicionado, do tipo split de parede, incluindo as instalações nas salas e laboratórios do Prédio de Acervo do IDSM, conforme planilha a seguir.

3. JUSTIFICATIVA

Os equipamentos de ar condicionado, objeto deste termo de referência serão adquiridos com o objetivo de equipar as salas de pesquisadores, salas de acervos biológicos e laboratórios localizados no Prédio de Acervo, que possui 1.724,00 m2 de área de construída, dividido em dois pavimentos, ocupando parte do terreno do Campus do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

ESTIMATIVA DE PREÇOS/ ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

PLANILHA

| Item | Quant | Unid | Descrição | V.Unitário | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 9 | UNID. | Aparelho de Ar Condicionado SPLIT de parede 30000BTUs (unidade interna e externa), 220V, 60Hz, Acionamento: Controle remoto, fabricação nacional com 2 anos de garantia, Cor: Branco, Nível econômico: de preferência entre as classes de A a C, por serem mais econômicas, instalação inclusa. | R$ 3.543,00 | R$ 31.887,00 |
| 02 | 10 | UNID. | Aparelhos de Ar Condicionado SPLIT de parede 36000BTUs (unidade interna e externa), 220V, 60Hz, Acionamento: Controle remoto, fabricação nacional com 2 anos de garantia, Cor: Branco, Nível econômico: de preferência entre as classes de A a C, por serem mais econômicas, instalação inclusa. | R$ 3.725,00 | R$ 37.250,00 |
| 03 | 05 | UNID. | Aparelhos de Ar Condicionado SPLIT de teto 48000BTUs (unidade interna e externa), 220V, 60Hz, Acionamento: Controle remoto, fabricação nacional com 2 anos de garantia, Cor: Branco, Nível econômico: de preferência entre as classes de A a C, por serem mais econômicas, instalação inclusa. | R$ 4.275,00 | R$21.375,00 |
| 04 | 12 | UNID. | Aparelhos de Ar Condicionado SPLIT de teto 60000BTUs (unidade interna e externa), 220V, 60Hz, Acionamento: Controle remoto, fabricação nacional com 2 anos de garantia, Cor: Branco, Nível econômico: de preferência entre as classes de B a D, por serem mais econômicas, instalação inclusa. | R$ 5.189,00 | R$ 62.268,00 |
| Valor Total | R$ 152.780,00 |

Os valores constantes desta planilha são baseados em pesquisa de preço no comércio de eletrodoméstico e já estão inclusos os valores referentes às instalações, materiais necessários para as devidas instalações, fretes e etc.

- A reposição de peças, durante o período da garantia/assistência técnica, será por conta da Contratada.

- Não será admitida oferta parcial do quantitativo total dos bens constantes nas planilhas.

- É obrigatório aos licitantes descrever na íntegra em sua proposta o objeto ofertado obedecendo às especificações mínimas dos equipamentos, bem como demais informações necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo da proposta, sob pena de desclassificação da mesma, caso não o faça.

- Para facilitar a análise dos objetos ofertados a licitante poderá juntar à proposta, prospectos, folder, certificados e demais elementos que possam facilitar o entendimento da proposta.

- Como forma de garantir a padronização e a eficiência solicitamos que o parque referente ao objeto licitado seja preferencialmente do mesmo fabricante.